DATALOGGER

SD MEGA OLED V1

DATALOGGER.

Zariadenie pozostáva z   riadiacej jednotky reálneho času a čítačky SD micro kariet a oled terminálu 0,96“.

Riadiaci procesor sleduje zmeny na digitálnych vstupoch IN1  a IN2. Taktiež je možné naprogramovať 2 analógové vstupy 0-10V (momentálne v programe nepoužívané).

Pri príchode logickej jednotky (24V DC) na vstup IN1, zapíše na kartu dátum a čas a taktiež  počet zápisov na kartu v danom dni. Na karte sa vytvárajú súbory podľa dátumu v roku ( DATA_mesiac_den napr.  DATA_7_6 – vytvorenie 7.6.)

Kedže počet zápisov je zapisovaný do EEPROM procesora tak sa počet uchováva aj pri výpadku napájania – pri prechode dňa sa údaj vynuluje.

Ak je problém so zápisom na kartu,alebo karta počas zápisu tam nieje na terminály sa zobrazí nápis ZAPIS ERROR.

Na spodnom riadku je zobrazovaný posledný zápis na kartu.

Zmena – nastavenie reálneho času:

Na SD kartu je potrebné umiestniť súbor   „setdate.txt“  .

Do súboru je potrebné zapísať dátum a čas vo formáte YYMMDDHHMMSSs (na konci x)

Napríklad 2021-7-6 12:10:00 zapíšeme do súboru „setdate.txt“:       210706121000x

Postup na zmenu času:

Na kartu si v počítači nastavíme aktuálny čas s 5 minútovým  predstihom. Vložíme kartu do dataloggera, počkáme ak dostihne čas nastavený na karte zapneme napájanie dataloggeru. Nastaví sa aktuálny čas a procesor prepíše súbor na karte na NOsetdate.txt aby sa už tento zápis nevykonával.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie:                             8-30V DC

Reálny čas

Zápis na SD katru

Zapojenie elektroniky

signalizácia RGB LED spoločná anóda – žltá +24V, hnedá -R, zelená – G, biela - B

Riadiaca elektronika je napájaná 24V DC / zapojenie do prvých svoriek 24V a GND/.

Vstup IN1  - signál od snímača (logická jednotka 24VDC).